## Slide 1: 3DCurator
Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos
Autor: Francisco Javier Bolívar Lupiáñez
Director: Francisco Javier Melero Rus

## Slide 2: Índice
Introducción
Metodología de trabajo
Planificación
Análisis
Diseño
Desarrollo teórico
Implementación
Demostración
Conclusiones y trabajos futuros
3DCurator – Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 3
3
3DCurator – Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos
DICOM  VOLUMEN
INTRODUCCIÓN
Múltiples imágenes 2D
Reconstrucción volumétrica 3D

## Slide 4
4
3DCurator – Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos
PUNTO DE PARTIDA
INTRODUCCIÓN
Obtención de imágenes
Filtrado
Segmentación
Renderizado
Etapas del modelado de volúmenes

## Slide 5
5
OBJETIVOS
INTRODUCCIÓN
Identificar cuál es la técnica de obtención de datos idónea para nuestro estudio
Implementar filtros para reducir ruido
Dividir la escultura en las distintas piezas de madera que componen su embón
Desarrollar un conjunto de herramientas in-app para documentar los estudios realizados
3DCurator – Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 6
GIT + GITFLOW
METODOLOGÍA DE TRABAJO
6
3DCurator – Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 7
GIT + GITHUB
METODOLOGÍA DE TRABAJO
7
3DCurator – Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 8
DIAGRAMA DE GANTT
PLANIFICACIÓN
8
Inicio: 1/12/16
Fin: 5/7/17
Horas: 360*
*(redacción de memoria excluida)
3DCurator – Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 9
RESULTADOS
PLANIFICACIÓN
9
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos
Se han registrado 312 horas en lugar de las 360 horas planificadas
No se ha llegado a la fecha de entrega estimada
Hubo que volver a planificar en dos ocasiones:
  En junio por excesiva carga de trabajo durante el máster
  En septiembre por empezar a trabajar a jornada completa
Inicio: 1/12/16
Fin: 11/6/18
Horas: 312

## Slide 10
HISTORIAS DE USUARIO
ANÁLISIS
10
# | Descripción | Dep. | Est. | Prio. | # | Descripción | Dep. | Est. | Prio.
Auxiliar |  |  |  |  | 4.7 | Eliminar regla | 4.6 | 3 | 4
1.1 | Exportar volumen | - | 12 | 1 | 4.8 | Editar regla | 4.6 | 1 | 5
1.2 | Importar volumen | 1.1 | 8 | 5 | 4.9 | Ocultar regla | 4.6 | 2 | 6
Pre-procesamiento |  |  |  |  | 4.10 | Mostrar regla | 4.9 | 1 | 6
2.1 | Filtro gaussiano | - | 24 | 1 | 4.11 | Crear transportador de ángulos | - | 3 | 3
2.2 | Filtro media | - | 10 | 3 | 4.12 | Eliminar transportador de ángulos | 4.11 | 3 | 5
2.3 | Filtro mediana | - | 8 | 3 | 4.13 | Editar transportador de ángulos | 4.11 | 1 | 6
Segmentación |  |  |  |  | 4.14 | Ocultar transportador de ángulos | 4.11 | 2 | 7
3.1 | Segmentar pieza de madera | 1.1 | 64 | 1 | 4.15 | Mostrar transportador de ángulos | 4.14 | 1 | 7
Documentación |  |  |  |  | 4.16 | Crear nota | - | 4 | 2
4.1 | Crear ROD | - | 4 | 1 | 4.17 | Eliminar nota | 4.16 | 2 | 4
4.2 | Eliminar ROD | 4.1 | 4 | 3 | 4.18 | Editar nota | 4.16 | 3 | 5
4.3 | Exportar ROD | 4.1 | 2 | 2 | 4.19 | Ocultar nota | 4.16 | 2 | 6
4.4 | Importar ROD | 4.1 | 3 | 2 | 4.20 | Mostrar nota | 4.19 | 1 | 6
4.5 | Cambiar ROD | 4.1 | 3 | 1 | Mejoras de código |  |  |  | 
4.6 | Crear regla | - | 3 | 2 | 5.1. | Internacionalización | - | 6 | 8
Total: 180 PH
Velocidad estimada: 2 h/PH
Velocidad real: 1,73 h/PH
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 11
11
TECNOLOGÍAS
DISEÑO
Otros | 
Librerías de alto nivel | 
Librerías de bajo nivel | 
Lenguaje de programación | 
Hardware | 
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 12
12
DIAGRAMAS DE PAQUETES
DISEÑO
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 13
CHART
13
DIAGRAMAS DE CLASES
DISEÑO
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 14
CORE
14
DIAGRAMAS DE CLASES
DISEÑO
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 15
DOCUMENTATION
15
DIAGRAMAS DE CLASES
DISEÑO
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 16
GUI
16
DIAGRAMAS DE CLASES
DISEÑO
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 17
INTERACTOR
17
DIAGRAMAS DE CLASES
DISEÑO
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 18
SEGMENTATION
18
DIAGRAMAS DE CLASES
DISEÑO
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 19
UTIL
19
DIAGRAMAS DE CLASES
DISEÑO
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 20
WIDGET
20
DIAGRAMAS DE CLASES
DISEÑO
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 21
21
OBTENCIÓN DE IMÁGENES
DESARROLLO TEÓRICO
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos
Técnicas más utilizadas
TC
IRM
PET
SPECT
Usan contrastes
 | TC | IRM
Mayor resolución | ✓ | 
Mejor contraste tejidos poco densos |  | ✓
Menor tiempo de escaneo y costo | ✓ | 
Unidades normalizadas | ✓ | 

## Slide 22
22
FILTRADO
DESARROLLO TEÓRICO
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos
Gaussiano
Media
Mediana
Convolución utilizando la distribución de Gauss
Suavizado
Convolución utilizando la media
Convolución utilizando la mediana
Suavizado agresivo
Reducción de ruido tipo salt-and-pepper
Suavizado usando filtro gaussiano
Reducción de ruido tipo salt-and-pepper

## Slide 23
CONCEPTOS
23
SEGMENTACIÓN
DESARROLLO TEÓRICO
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos
Vecindario: dos vóxeles son vecinos si se encuentran a una distancia menor o igual a la definida para el vecindario
Adyacencia: dos vóxeles son adyacentes si son vecinos y cumplen un criterio de similitud
Camino: un camino entre dos vóxeles es una secuencia de vóxeles adyacentes entre uno y otro
Conectividad: Existe conectividad entre dos vóxeles si se puede trazar un camino entre uno y otro
Componente conectado: En un subconjunto de una imagen, para todos los vóxeles en ese subconjunto el conjunto de vóxeles conectados a éste se denomina componente conectado
Conjunto conectado: Si en un subconjunto de una imagen solo hay un componente conectado este se denomina conjunto conectado
Región: Un subconjunto de una imagen es una región si es un conjunto conectado
Borde: El borde de una región es el conjunto de vóxeles que tienen algún vecino no perteneciente a la región

## Slide 24
TÉCNICAS
24
SEGMENTACIÓN
DESARROLLO TEÓRICO
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos
Basada en umbrales
Se basa en el criterio de similitud
Crecimiento basado en umbrales
Se basa en el concepto de adyacencia
Watershed
Automática (2D)
Parámetros: factor de inundación
Livewire
Manual asistida (2D)
Automática (2D y 3D)
Automática (2D y 3D)
Parámetros: criterio de similitud
Parámetros: criterio de similitud y semilla
Lazo mágnetico (Photoshop)
Se basa en el concepto de borde y optimización (Dijkstra)
Se basa en ver la imagen como un relieve topográfico

## Slide 25
25
FILTRADO
IMPLEMENTACIÓN
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos
Media: itkMeanImageFilter
Mediana: itkMedianImageFilter
Gaussiano: itkBinomialBlurImageFilter
Original
Gaussiano (2 rep.)
Media (vec. 5x5)
VTK  ITK
Filtro
ITK  VTK

## Slide 26
26
SEGMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos
Proceso para 2D. Conversión a 3D con búsqueda automática de semillas y uso de plano auxiliar en cortes donde no se encuentre línea generado a partir de las encontradas justo antes y después
Crecimiento basado en umbrales con línea divisoria

## Slide 27
27
DOCUMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos
Reglas: vtkDistanceWidget
Transportador de ángulos: vtkAngleWidget
Notas: vtkCaptionWidget
ROD (Region of Documentation)
Posición del plano
Lista de reglas
Lista de transportadores de ángulos
Lista de notas

## Slide 28
FILTRADO
28
DEMOSTRACIÓN
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 29
SEGMENTACIÓN
29
DEMOSTRACIÓN
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 30
DOCUMENTACIÓN
30
DEMOSTRACIÓN
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos

## Slide 31
31
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos
Partíamos de un software que ya ayudaba a un restaurador o historiador del arte realizar un estudio más exhaustivo del estado interno de una escultura
Se ha completado el proceso de modelado y visualización de volúmenes con el resto de pasos (filtrado y segmentación)
Se ha implementado una serie de filtros que nos ayuda a eliminar ruido de los datos obtenidos con el escáner
Se ha creado un método semiautomático bastante efectivo para segmentar las piezas de madera de una escultura
Se ha implementado una serie de herramientas para documentar la escultura desde la propia aplicación
Software validado por restauradores profesionales

## Slide 32
32
TRABAJOS FUTUROS
CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
3DCurator– Sistema gráfico de ayuda al diagnóstico e intervención de esculturas mediante datos médicos volumétricos
Adaptación a dispositivos móviles
Compilar software existente en otras plataformas
Segmentación 3D automática

## Slide 33: FIN
Gracias por su atención